## Slide 1: Fundações em Estacas Pré-fabricadas de Concreto
Engos. Roberto José Foá
e Isamu Tamura

## Slide 2: Objetivos
Receber Fundação por Estacas Pré-fabricadas de Concreto
Avaliar a Opção de Fundação Estacas Pré-fabricadas de Concreto
Notes: Estacas Pré-fabricadas de Concreto

## Slide 3: Recebimento da Fundação
1- Introdução
2- Documentos Técnicos Iniciais
3- Segurança nas Operações
4- Situação do Canteiro
5- Locação
6- Estocagem das Estacas
7- Controles de Execução
8- Verificação do Desempenho
9- Arrasamento da Estaca
10- Conclusões
11- Referências Bibliográficas

## Slide 4: Introdução
A construtora não deve simplesmente “terceirizar” toda responsabilidade dos serviços de fundações – tem que saber
fiscalizar.
Sussumu Niyama, Dr. Eng.

## Slide 5: Segurança nas operações
Atividades
Providenciar acesso para veículos pesados e possibilitar sua locomoção no canteiro
Dispor de pontos de energia e água
Instalar infra-estrutura da obra compatível com as exigências da NR 18
Garantir que a topografia do terreno possibilite a movimentação dos equipamentos, observando: - Declividade máxima dos patamares de trabalho de 12%, em relação à horizontal; e - Tipo de solo sobre o qual deve apoiar-se o equipamento de crava­ção, e possibilidade de escorregamento, mesmo em razão desta sobrecarga, especialmente em regiões próximas a taludes ou con­- tenções pré-existentes

## Slide 6: Segurança nas operações
Atividades
Dispor de espaço adequado e estrategicamente designado para a estocagem dos materiais, levando-se em conta a movimentação do bate- estacas e seu posicionamento para içamento dos elementos a serem cravados
Garantir, nos trabalhos próximos à rede de energia elétrica ligada, ou não especialmente isolada: - Distância mínima (d min) de 3,0 m da linha energizada, de qualquer ponto do equipamento de cravação ou da estaca, considerando-se, especialmente, a obediência a tal regra na operação de manuseio da estaca no momento do seu içamento e encaixe na torre; e - Caso d min < 12,0 m, o comprimento máximo do segmento de estaca a ser içado deverá ser de 6,0 m.

## Slide 7: Segurança nas operações
Atividades
g) Tomar ciência da situação das construções vizinhas, notificando as alterações pré-existentes, e analisando as possíveis conseqüências que os trabalhos possam ocasionar às mesmas
h) Garantir a não existência de interferências ou obstáculos à cravação das estacas, como alicerces, restos de demolições, elementos enterrados e afins, ou retirá-los anteriormente
i) Contratar Seguro de Riscos de Construção, inclusive o de Danos a Terceiros, para cobertura de sinistro durante a execução do estaqueamento
j) Exigir a execução da locação da obra com gabaritos de marcação constituídos de sarrafos de madeira com medidas mínimas de 2,5 cm x 10 cm (1" x 4") , convenientemente fixados ao solo, com centro no piquete topográfico, alinhados com as divisas, e com folga máxima global de 1,5 cm em relação às dimensões externas da estaca

## Slide 8: Cuidadosa locação dos piquetes

## Slide 9: Forma inadequada de armazenamento

## Slide 10: Forma melhor de Armazenamento

## Slide 11: Controles de Execução
1- Diagrama de Cravação
2- Nega
3- Repique

## Slide 12: Controles de Execução
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS ESTACAS
“A empresa produtora de estacas pré-fabricadas deve
apresentar resultados de ensaios de resistência do concreto
nas várias idades. Em cada estaca deve constar a data de
sua moldagem”.
Quanto a limites de fissuras ou trincas, como critério para
aceitar ou rejeitas as estacas, deve-se obedecer ao prescrito
na nova Norma Projeto 18:600_23-001, ABNT/CB-18,
com especial atenção às estacas vazadas e não protendidas.

## Slide 13: Nega e Repique

## Slide 14: Nega e Repique

## Slide 15: Verificação do desempenho
1- Ensaios de Carregamento Dinâmico
2- Provas de Carga Estática

## Slide 16: Provas e ensaios

## Slide 17: Provas e ensaios

## Slide 18: Provas e ensaios

## Slide 19: Ensaio de carregamento dinâmico
Informações obtidas no Ensaio PDA
• Avaliação da Capacidade de Carga da Estaca.
• Tensões máximas de compressão e de tração.
• Integridade da estaca, posição do dano e
intensidade.
• Energia efetivamente transferida .
• Deslocamento máximo da estaca no golpe.
• Da análise CAPWAP®, determina-se a
distribuição de resistências (atrito e ponta)

## Slide 20: Ensaio de carregamento dinâmico

## Slide 21: Ensaio de carregamento dinâmico
Transdutores de deformação
e acelerômetro instalados
na estaca.
Sensores utilizados

## Slide 22: Prova de Carga Estática
Sistema de Reação
Sistema de Reação

## Slide 23: Prova de Carga Estática

## Slide 24: Prova de Carga Estática
Resultado Típico

## Slide 25: Arrasamento da estaca

## Slide 26: Conclusões
• Estacas pré-fabricadas de concreto apresentam
vantagens que superam em muito as desvantagens,
se bem utilizadas;
• É melhor má estaca(produto) bem cravada do que
estaca boa mal cravada;
• Estacas pré-fabricadas de concreto quebram porque
são testadas no limite, sentindo o solo. O percentual
é pequeno;
• Seguir Norma da ABNT não é recomendação – é
obrigação;
• A construtora não deve simplesmente “terceirizar”
toda responsabilidade dos serviços de fundações –
tem que saber fiscalizar .

## Slide 27: Opções de fundaçÃo em estacas pré-fabricadas- Vantagens
1- Confiabilidade - Teste em todas as Estacas
2- Segurança para atravessar solos moles ou
com nível d´água alto
3- Inspeção ao longo do processo
4- Qualidade - Concreto Pré-fabricado
x Concreto Moldado “In Loco”
5- Controle da Execução
6- Facilidade nos Ensaios e Provas
7- Obra Limpa, sem resíduos de escavação.
8- Custo Fixo

## Slide 28: Opções de fundação em estacas pré-fabricadas- Desvantagens
1- Vibração em Ambientes Confinados
2- Ruído
3- Quebra?

## Slide 29: Bibliografia
1. Fundações – Teoria e Prática, Editora PINI.
2. Manual de Procedimentos da ABEF
3. Manual Técnico – Estacas Pré-Fabricadas de
Concreto, ABCIC, 2012
4. Projeto 18:600_23-001, ABNT/CB-18, abril
2013
5. Gonçalves,C.; Bernardes,G.P. e Neves, L.F.S. ,
Estacas Pré-Fabricadas de Concreto, Teoria e
Prática.
6. Velloso,D.A., Lopes, F.R., livro Fundações,
Oficina do Texto, 2010
7. Norma NBR 6122/2010 da ABNT

## Slide 30
OBRIGADO
Roberto José Foá
roberto@foa.com.br
Isamu Tamura
isamu@foa.com.br